EVALUACIÓN DE RIESGOS BASADA EN EL REAL DECRETO 486/97

| EMPRESA | FECHA VISITA: 2ª VISITA: |
| --- | --- |
| DOMICILIO | COMPONENTES EQUIPO: |
| ACTIVIDAD | PLANTILLA | SOLICITUD DE VISITA: DIRECCIÓN: SERVICIO DE PREVENCIÓN: ORGANISMO OFICIAL: |
| C.C.COT S.S.: | C.I.F.: |  |

| DISPOSICIONES MÍNIMAS DEL REAL DECRETO 486/97 |  |
| --- | --- |
| ANEXO I |  |
| 1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.1.1. Poseen la estructura y solidez apropiadas a su tipo de utilización |  |  |  |  |
| 1.1.2. Tiene la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos las condiciones de uso previstas. |  |  |  |  |
| 1.1.3. Disponen estas de un sistema de armado sujeción o apoyo que asegure su estabilidad. |  |  |  |  |
| 1.1.4. No se sobrecargan las condiciones de uso previstas. |  |  |  |  |
| 1.1.5. Se autoriza el acceso a techos o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia cuando se proporcionen los equipos necesarios para que el trabajo se realice de forma segura. |  |  |  |  |
| 1.2. ESPACIOS DE TRABAJOS Y ZONAS PELIGROSAS | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.2.1. Las dimensiones de los locales de trabajo tienen como mínimo 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. |  |  |  |  |
| 1.2.2. Los locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos tienen como mínimo 2.5 metros de altura desde el piso hasta el techo. |  |  |  |  |
| 1.2.3. Tienen como mínimo 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. |  |  |  |  |
| 1.2.4. Tienen 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. |  |  |  |  |
| 1.2.5. La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo es suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de seguridad, salud y bienestar. |  |  |  |  |
| 1.2.6. Si la separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo es insuficiente, los trabajadores disponen de espacio adicional suficiente en las proximidades del puesto de trabajo. |  |  |  |  |
| 1.2.7. Se toman las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores autorizados a acceder a zonas donde la seguridad pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de objetos y contacto o exposición a elementos agresivos. |  |  |  |  |
| 1.2.8. Dispone, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas. |  |  |  |  |
| 1.2.9. Las zonas en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, están claramente señalizadas. |  |  |  |  |
| 1.3. SUELOS, ABERTURAS Y DESNIVELES, Y BARANDILLAS | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.3.1. Los suelos son fijos, estables y no resbaladizos. |  |  |  |  |
| 1.3.2. Los suelos no tienen irregularidades ni pendientes peligrosas. |  |  |  |  |
| 1.3.3. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas están protegidos mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente. |  |  |  |  |
| 1.3.4. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de persona tienen partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura. |  |  |  |  |
| 1.3.5. Están protegidas las aberturas en los suelos. |  |  |  |  |
| 1.3.6. Están protegidas las aberturas de paredes o tabiques, plataformas, muelles o estructuras similares que suponen un riesgo de caída de personas (a excepción de caídas inferiores a 2 metros). |  |  |  |  |
| 1.3.7. Están protegidos los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 cm de altura. |  |  |  |  |
| 1.3.8. Los lados cerrados tienen pasamanos a una altura mínima de 90 cm, si su anchura es mayor de 1.20 metros. |  |  |  |  |
| 1.3.9. Si ambos lados de la escalera son cerrados y su anchura es menor a 1.20 metros tiene al menos en uno de ellos pasamanos. |  |  |  |  |
| 1.3.10. Los lados abiertos de las escaleras de más de 1.20 m. están protegidos con barandillas. |  |  |  |  |
| 1.3.11. Si ambos lados de las escaleras de menos de 1.20 m. son abiertos están protegidos con barandillas. |  |  |  |  |
| 1.3.12. Si uno de los lados de las escaleras de más de 1.20 m. es abierto lleva barandilla en el lado abierto y pasamanos en el cerrado. |  |  |  |  |
| 1.3.13. Si uno de los lados de las escaleras de menos de 1.20 m. es abierto lleva barandilla en el lado abierto. |  |  |  |  |
| 1.3.14. Las barandillas son de materiales rígidos. |  |  |  |  |
|  | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.3.15. Las barandillas tienen una altura mínima de 90 cm. |  |  |  |  |
| 1.3.16. Disponen las barandillas de protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. |  |  |  |  |
| 1.4. TABIQUES, VENTANAS Y VANOS | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.4.1. Están claramente señalizados y fabricados con materiales seguros los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación. |  |  |  |  |
| 1.4.2. Si los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajos y vías de circulación no están claramente señalizados y fabricados con materiales seguros, están separados de los puestos de trabajo y vías de circulación, para impedir que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura. |  |  |  |  |
| 1.4.3. Realizan los trabajadores de forma segura las operaciones de aberturas, cierre, ajuste o fijación de ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación. |  |  |  |  |
| 1.4.4. Suponen riesgos para los trabajadores las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación cuando están abiertos. |  |  |  |  |
| 1.4.5. Las ventanas y vanos de iluminación cenital se pueden limpiar sin riesgo para los trabajadores que realicen esta tarea o para los que se encuentren en el edificio y sus alrededores. |  |  |  |  |
| 1.4.6. Las ventanas y vanos de iluminación cenital están dotados de los dispositivos necesarios. |  |  |  |  |
|  | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.4.7. Si las ventanas y vanos de iluminación cenital no están dotados de los dispositivos necesarios, han sido proyectados integrando los sistemas de limpieza. |  |  |  |  |
| 1.5. VÍAS DE CIRCULACIÓN | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.5.1. Se pueden utilizar de forma fácil y con total seguridad, conforme a su uso previo, tanto para los peatones o vehículos que circulen por ella como para el personal que trabaje en sus proximidades, las vías de circulación que se encuentre tanto en el exterior de los edificios y locales como en el interior, incluidas puertas, pasillos, escaleras, escalas fijas, rampas y muelles de carga. |  |  |  |  |
| 1.5.2. Se adecuan las vías de circulación en número, situación, dimensiones y condiciones constructivas al nº potencial de usuarios y a las características de la actividad y del lugar de trabajo. |  |  |  |  |
| 1.5.3. Se tiene en cuenta la dimensión de las cargas transportadas en los muelles y rampas. |  |  |  |  |
| 1.5.4. La anchura mínima de las puertas exteriores es de 80 cm. |  |  |  |  |
| 1.5.5. La anchura mínima de los pasillos es de 1 metro. |  |  |  |  |
| 1.5.6. La anchura de las vías por las que circulan medios de transportes y peatones permite su paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente. |  |  |  |  |
| 1.5.7. Pasan las vías de circulación destinadas a vehículos a una distancia suficiente de las puertas, portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y escaleras. |  |  |  |  |
| 1.5.8. Los muelles de carga tienen al menos una salida. |  |  |  |  |
| 1.5.9. Los muelles de carga de gran longitud y cuando sea técnicamente posible, tienen una salida en cada extremo. |  |  |  |  |
|  | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.5.10. El trazado de las vías de circulación está claramente señalizado. |  |  |  |  |
| 1.6. PUERTAS Y PORTONES | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.6.1. Las puertas transparentes tienen una señalización a la altura de la vista. |  |  |  |  |
| 1.6.2. Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no sean de material de seguridad están protegidas contra las roturas cuando éstas puedan suponer un peligro para los trabajadores. |  |  |  |  |
| 1.6.3. Las puertas y portones de vaivén son transparentes o tienen partes transparentes que permiten la visibilidad de la zona a la que se accede. |  |  |  |  |
| 1.6.4. Las puertas correderas están provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los carriles y caer. |  |  |  |  |
| 1.6.5. Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema de seguridad que impida su caída. |  |  |  |  |
| 1.6.6. Las puertas y portones mecánicos funcionan sin riesgos para los trabajadores. |  |  |  |  |
| 1.6.7. Las puertas y portones mecánicos tienen un dispositivo de parada de emergencia de fácil identificación y acceso. |  |  |  |  |
| 1.6.8. Las puertas y portones mecánicos pueden abrirse de forma manual, salvo si se abren automáticamente en caso de avería del sistema de emergencia. |  |  |  |  |
| 1.6.9. Las puertas de acceso a las escaleras no se abren directamente sobre sus escalones. |  |  |  |  |
| 1.6.10. Las puertas de acceso a las escaleras se abren sobre sus descansos de anchura al menos igual a la de sus escalones. |  |  |  |  |
| 1.6.11. Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos pueden ser utilizados por los peatones sin riesgos para su seguridad. |  |  |  |  |
|  | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.6.12. Si los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos no pueden ser utilizados por los peatones sin riesgos para su seguridad, disponen en su proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin, expeditas y claramente señalizadas. |  |  |  |  |
| 1.7. RAMPAS, ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.7.1. Los pavimentos de las rampas, escaleras fijas y plataformas de trabajo son de materiales no resbaladizos o disponen de elementos antideslizantes. |  |  |  |  |
| 1.7.2. En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima de los intercisos es de 8 milímetros. |  |  |  |  |
| 1.7.3. Las rampas tienen una pendiente máxima del 12% cuando su longitud sea menor que 3 metros. |  |  |  |  |
| 1.7.4. Las rampas tienen una pendiente máxima del 10% cuando su longitud sea mayor de 3 m y menor de 10 m. |  |  |  |  |
| 1.7.5. Las rampas tienen una pendiente máxima del 10% cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8% en el resto de los casos. |  |  |  |  |
| 1.7.6. Las escaleras tienen una anchura mínima de 1 metro. |  |  |  |  |
| 1.7.7. Las escaleras de servicio que es de 55 cm. |  |  |  |  |
| 1.7.8. Los peldaños de una escalera tienen las mismas dimensiones. |  |  |  |  |
| 1.7.9. Se prohíben las escaleras de caracol excepto si son de servicio. |  |  |  |  |
| 1.7.10. Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tienen una huella comprendida entre 23 y 36 centímetros. |  |  |  |  |
| 1.7.11. Los escalones de las escaleras tienen una contrahuella entre 13 y 20 centímetros. |  |  |  |  |
| 1.7.12. Los escalones de las escaleras de servicio tienen una huella mínima de 15 centímetros. |  |  |  |  |
| 1.7.13. Los escalones de las escaleras de servicios tienen una contrahuella Máxima de 25 cm. |  |  |  |  |
|  | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.7.14. La altura máxima entre los descansos de las escaleras es de 3,7 metros. |  |  |  |  |
| 1.7.15. La profundidad de los descansos intermedios, medida dirección a la escalera, no es menor que la mitad de la anchura de ésta, ni de 1 metro. |  |  |  |  |
| 1.7.16. El espacio libre vertical desde los peldaños no es inferior a 2,2 metros. |  |  |  |  |
| 1.7.17. Las escaleras mecánicas y cintas rodantes tienen las condiciones de funcionamiento y dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores que la utilicen. |  |  |  |  |
| 1.7.18. Los dispositivos de parada y de emergencia son fácilmente identificables y accesibles. |  |  |  |  |
| 1.8. ESCALAS FIJAS | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.8.1. La anchura mínima de las escalas fijas es de 40 cm. |  |  |  |  |
| 1.8.2. La distancia máxima entre peldaños es de 30 cm. |  |  |  |  |
| 1.8.3. En las escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado del ascenso es de, por lo menos, 75 cm. |  |  |  |  |
| 1.8.4. La distancia mínima entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo es de 16 cm. |  |  |  |  |
| 1.8.5. Hay un espacio libre de 40 cm a ambos lados del eje de la escala si no está provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes. |  |  |  |  |
| 1.8.6. La barandilla o lateral de la escala está prolongada al menos 1 metro por encima del último peldaño o se toman medidas alternativas que proporcionen una seguridad equivalente, cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se desea acceder suponga un riesgo de caída por falta de apoyos. |  |  |  |  |
|  | CUMPLE | IMCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.8.7. Disponen las escalas fijas, que tenga una altura superior a 4 metro, al menos a partir de dicha altura, de una protección circundante. |  |  |  |  |
| 1.8.8. Si se utilizan escalas fijas para alturas mayores de 9 metros, tiene instalada plataformas de descanso cada 9 metros o fracción. |  |  |  |  |
| 1.9. ESCALERAS DE MANO | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.9.1. Las escaleras de mano tienen la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para su utilización y no suponen un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. |  |  |  |  |
| 1.9.2. Las escaleras de tijeras disponen de elementos de seguridad que impiden su apertura al ser utilizada. |  |  |  |  |
| 1.9.3. Las escaleras de mano se utilizan de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. |  |  |  |  |
| 1.9.4. No se emplean escaleras de manos en cuya resistencia no se tengan garantías. |  |  |  |  |
| 1.9.5. No se utilizan escaleras de mano de más de 5 metros de longitud, de cuya resistencia no se tienen garantías. |  |  |  |  |
| 1.9.6. No se utilizan escaleras de mano de construcción improvisada. |  |  |  |  |
| 1.9.7. La base de la escalera queda sólidamente asentada. |  |  |  |  |
| 1.9.8. En las escaleras simples la parte superior se sujeta al paramento sobre el que se apoya, si no permite su apoyo estable se sujeta al mismo mediante una abrazadera u otros dispositivos. |  |  |  |  |
| 1.9.9. Las escaleras de mano simples se colocan formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. |  |  |  |  |
| 1.9.10. Para acceder a lugares elevados sus largueros se prolongan al menos 1 metro por encima de ésta. |  |  |  |  |
| 1.9.11. El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectúan de frente a las escaleras. |  |  |  |  |
|  | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.9.12. En los trabajos a más de 3,5 metros de altura se utiliza un cinturón de seguridad u otras medidas de protección alternativas. |  |  |  |  |
| 1.9.13. No se transportan y manipulan cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones comprometen la seguridad del trabajador. |  |  |  |  |
| 1.9.14. Las escaleras de mano no se utilizan por dos o más personas simultáneamente. |  |  |  |  |
| 1.9.15. Las escaleras de mano se revisan periódicamente. |  |  |  |  |
| 1.10. VÍAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.10.1. Las vías y salidas de evacuación, las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, se ajustan a lo dispuesto en su normativa específica: la anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salidas de evacuación es igual o mayor que 0.80 m. |  |  |  |  |
| 1.10.2. Las vías y salidas de evacuación, las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, se ajustan a lo dispuesto en su normativa específica: la anchura de las puertas de una hoja es igual o menor a 1.20 m. |  |  |  |  |
| 1.10.3. Las vías y salidas de evacuación, las vías de circulación y las puertas que den acceso ellas, se ajustan a lo dispuesto en su normativa específica: la anchura de las puertas de dos hojas está comprendida entre 0.80 y 1.20 m. |  |  |  |  |
| 1.10.4. La anchura libre de las escaleras y de los pasillos previstos como recorridos de evacuación es igual o mayor a 1 m. |  |  |  |  |
| 1.10.5. La anchura libre de las escaleras y de los pasillos previstos como recorridos de evacuación en centros universitarios es 1.50 como máximo. |  |  |  |  |
| 1.10.6. Las vías y salidas de evacuación permanecen expeditas y desembocan lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad. |  |  |  |  |
|  | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.10.7. En caso de peligro, los trabajadores pueden evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad. |  |  |  |  |
| 1.10.8. El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación son las adecuadas. |  |  |  |  |
| 1.10.9. Las puertas de emergencia se abren hacia el exterior y no están cerradas. |  |  |  |  |
| 1.10.10. Las puertas de emergencia se pueden abrir fácil y adecuadamente. |  |  |  |  |
| 1.10.11. No existen puertas de emergencia que sean correderas o giratorias. |  |  |  |  |
| 1.10.12. Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación están señalizadas adecuadamente. |  |  |  |  |
| 1.10.13. Las puertas se pueden abrir desde el interior en cualquier momento sin ayuda especial. |  |  |  |  |
| 1.10.14. Las puertas se pueden abrir cuando los lugares están ocupados. |  |  |  |  |
| 1.10.15. Las vías y salidas específicas de evacuación están señalizadas conforme a lo establecido en el Real Decreto 485/97. |  |  |  |  |
| 1.10.16. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que de acceso a ellas, no están obstruidas por ningún objeto. |  |  |  |  |
| 1.10.17. Las puertas de emergencia no están cerradas con llave. |  |  |  |  |
| 1.10.18. En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran iluminación están equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. |  |  |  |  |
| 1.10.19. Hay alumbrado de emergencia en: escaleras y pasillos protegidos, vestíbulos previos, escaleras de incendio, locales de riesgo especial y aseos generales de planta. |  |  |  |  |
| 1.10.20. Se hace una comprobación periódica de las puertas y vías de evacuación. |  |  |  |  |
| 1.11. CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.11.1. Los lugares de trabajo se ajustan a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación sobre condiciones de protección contra incendios. |  |  |  |  |
| 1.11.2. Los lugares de trabajo están equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios, si fuera necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma. |  |  |  |  |
| 1.11.3. Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios son de fácil acceso y manipulación. |  |  |  |  |
| 1.11.4. Estos dispositivos están señalizados conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 485/97. |  |  |  |  |
| 1.11.5. Las señalizaciones están fijadas en los lugares adecuados y son duraderas. |  |  |  |  |
| 1.12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.12.1. La instalación eléctrica está ajustada a lo dispuesto en su normativa específica. |  |  |  |  |
| 1.12.2. La instalación eléctrica no entraña riesgos de incendio o explosión. |  |  |  |  |
| 1.12.3. Los trabajadores están protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos e indirectos. |  |  |  |  |
| 1.12.4. La instalación eléctrica y los dispositivos de protección tienen en cuenta la tensión, los factores externos condicionantes y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. |  |  |  |  |
| 1.13. MINUSVÁLIDOS | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 1.13.1. Los lugares de trabajo utilizados u ocupados por trabajadores minusválidos están acondicionados para que dichos trabajadores puedan utilizarlos. |  |  |  |  |
| ANEXO II |  |  |  |  |
| 2.1. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 2.1.1. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, permanecen libres de obstáculos. |  |  |  |  |
| 2.1.2. Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicios, y sus respectivos equipos e instalaciones, se limpian periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en condiciones higiénicas adecuadas. |  |  |  |  |
| 2.1.3. Las características de los suelos, techos, y paredes permite la limpieza y el mantenimiento. |  |  |  |  |
| 2.1.4. Se eliminan con rapidez los desperdicios, las manchas de grasas, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. |  |  |  |  |
| 2.1.5. Las operaciones de limpieza no constituyen un riesgo para los trabajadores que las efectúan o para terceros. |  |  |  |  |
| 2.1.6. Los lugares de trabajo y sus instalaciones son objetos de mantenimiento periódicos. |  |  |  |  |
| 2.1.7. Las deficiencias que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores se subsanan con rapidez. |  |  |  |  |
| 2.1.8. Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantiene en buen estado de mantenimiento y un sistema de control que debe indicar toda avería siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores. |  |  |  |  |
| 2.1.9. Existe un sistema de control que indica cualquier avería. |  |  |  |  |
| 2.1.10. En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento incluye el control de su funcionamiento. |  |  |  |  |
| ANEXO III |  |  |  |  |
| 3.1. CONDICIONES AMBIENTALES EN LOS LUGARES DE TRABAJO | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 3.1.1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no supone un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. |  |  |  |  |
| 3.1.2. Las condiciones ambientales no constituyen una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. |  |  |  |  |
| 3.1.3. Se evitan las temperaturas y humedades extremas. |  |  |  |  |
| 3.1.4. Se evitan los cambios bruscos de temperaturas. |  |  |  |  |
| 3.1.5. Se evitan las corrientes de aire molestas. |  |  |  |  |
| 3.1.6. Se evita la irradiación excesiva. |  |  |  |  |
| 3.1.7. Se evitan los olores desagradables. |  |  |  |  |
| 3.1.8. Se evita la radiación solar a través de las ventanas, luces o tabiques acristalados. |  |  |  |  |
| 3.1.9. La temperatura de los locales de trabajo cerrados donde se realice trabajos sedentarios propios de oficinas o similares la temperatura está comprendida entre 17 y 27 ºC. |  |  |  |  |
| 3.1.10. La temperatura de los locales de trabajo cerrados donde se realicen trabajos ligeros la temperatura está comprendida entre 14 y 25 ºC. |  |  |  |  |
| 3.1.11. En los locales de trabajo la humedad relativa está comprendida entre el 30 y el 70 por 100. |  |  |  |  |
| 3.1.12. La humedad relativa, en los locales de trabajo cerrados donde existan riesgos por electricidad estática, el límite inferior es el 50 por 100. |  |  |  |  |
| 3.1.13. En los locales de trabajo cerrados los trabajadores no están expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda de: 0,25 m/s en trabajos en ambientes no calurosos. |  |  |  |  |
|  | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 3.1.14. En los locales de trabajo cerrados los trabajadores no están expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda de: 0,5 m/s en trabajos sedentarios en ambientes calurosos. |  |  |  |  |
| 3.1.15. En los locales de trabajo cerrados los trabajadores no están expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda de: 0,75 m/s en trabajos no sedimentarios en ambientes calurosos. |  |  |  |  |
| 3.1.16. En el caso de trabajos sedentarios en los que se utilice expresamente corrientes de aire o corrientes de aire acondicionados para evitar el estrés en exposiciones intensas al calor el límite es de 0,25 m/s. |  |  |  |  |
| 3.1.17. En el caso de que no sea un trabajo sedentario en los que se utilice expresamente corrientes de aire o corrientes de aire acondicionado para evitar el estrés en exposiciones en exposiciones intensas al calor, el límite es de 0,35 m/s. |  |  |  |  |
| 3.1.18 La renovación mínima del aire de los locales de trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos sedimentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 50 metros cúbicos en los casos restantes. |  |  |  |  |
| 3.1.19. El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire limpio y salidas de aire viciado aseguran una efectiva renovación del aire del local de trabajo. |  |  |  |  |
| ANEXO IV |  |  |  |  |
| 4.1 ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 4.1.1. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo se adapta a las características de la actividad que se efectúan en ella, teniendo en cuenta los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de seguridad. |  |  |  |  |
| 4.1.2. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo se adapta a las características de la actividad que se efectúan en ella, teniendo en cuenta las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. |  |  |  |  |
| 4.1.3. Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tienen una iluminación natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera por sí sola no garantiza las condiciones de visibilidad adecuadas. |  |  |  |  |
| 4.1.4. Cuando la iluminación natural no garantiza por sí sola las condiciones de visibilidad adecuada se utiliza preferentemente la iluminación artificial general, completada a su vez con una luz localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados. |  |  |  |  |
| 4.1.5. Los niveles mínimos de iluminación en los lugares de trabajo donde se realicen trabajos con bajas exigencias visuales es de 100 lux. |  |  |  |  |
| 4.1.6. Los niveles mínimos de iluminación en los lugares de trabajo donde se realicen trabajos con exigencias de trabajo moderadas es de 200 lux. |  |  |  |  |
| 4.1.7. Los niveles mínimos de iluminación en los lugares de trabajo donde se realicen trabajos con exigencias visuales altas es de 500 lux. |  |  |  |  |
|  | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 4.1.8. Los niveles mínimos de iluminación en los lugares de trabajo donde se realicen trabajos con exigencias visuales muy altas es de 1000 lux. |  |  |  |  |
| 4.1.9. Los niveles mínimos de iluminación en los lugares de trabajo como áreas o locales de uso ocasional es de 50 lux. |  |  |  |  |
| 4.1.10. Los niveles mínimos de iluminación en los lugares de trabajo como áreas o locales de uso habitual es de 100 lux. |  |  |  |  |
| 4.1.11. Los niveles mínimos de iluminación en las vías de circulación de uso ocasional los lugares de trabajo es de 25 lux. |  |  |  |  |
| 4.1.12. Los niveles mínimos de iluminación en las vías de circulación de uso habitual de los lugares de trabajo es de 50 lux. |  |  |  |  |
| 4.1.13. El nivel de iluminación donde se ejecute una tarea se mide a la altura donde esta se realiza. |  |  |  |  |
| 4.1.14. El nivel de iluminación en el caso de zonas de uso general se medirá a 85 cm del suelo. |  |  |  |  |
| 4.1.15. El nivel de iluminación en las vías de circulación se medirá a nivel del suelo. |  |  |  |  |
| 4.1.16. Estos niveles mínimos son el doble en las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u ocupación, existen riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. |  |  |  |  |
| 4.1.17. Estos niveles mínimos son el doble en las zonas donde se efectúan tareas en las que un error de apreciación visual durante la realización de las mismas, suponga un peligro para el trabajador que las ejecute o para terceros, o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra es muy débil. |  |  |  |  |
| 4.1.18. La iluminación cumple en cuanto a su distribución y otras características que: la distribución de los niveles de iluminación es lo más uniforme posible. |  |  |  |  |
| 4.1.19. La iluminación cumple en cuanto a su distribución y otras características que: se mantienen unos niveles y contrastes de iluminación adecuados a las exigencias visuales de la tarea, sin que haya variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores. |  |  |  |  |
| 4.1.20. La iluminación cumple en cuanto a su distribución y otras características que: no se producen deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocan sin protección en el campo visual del trabajador. |  |  |  |  |
| 4.1.21. La iluminación cumple en cuanto a su distribución y otras características que: se evitan los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades. |  |  |  |  |
| 4.1.22. La iluminación cumple en cuanto a su distribución y otras características que: no se utilizan sistemas o fuentes de luz que perjudican la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que producen una impresión visual de intermitencia o que dan lugar a efectos estroboscópicos. |  |  |  |  |
| 4.1.23. Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado normal supone un riesgo para la seguridad de los trabajadores, disponen de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. |  |  |  |  |
| 4.1.24. Los sistemas de iluminación utilizados no originan riesgos eléctricos, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente. |  |  |  |  |
| ANEXO VI |  |  |  |  |
| 5.1. SERVICIOS HIGIENICOS Y LOCALES DE DESCANSO | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 5.1.1.AGUA POTABLE |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. Los lugares de trabajo disponen de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible. |  |  |  |  |
| 5.1.1.2. Se evita toda circunstancia que posibilite la contaminación del agua potable. |  |  |  |  |
| 5.1.1.3. En las fuentes de agua se indica si ésta es o no potable, si pueden existir dudas al respecto. |  |  |  |  |
| 5.1.2. VESTUARIOS, DUCHAS, LAVABOS Y RETRETES | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 5.1.2.1. Los lugares de trabajo disponen de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y no se les puede pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias. |  |  |  |  |
| 5.1.2.2. Los vestuarios están provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave. |  |  |  |  |
| 5.1.2.3. Tienen éstas taquillas la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. |  |  |  |  |
| 5.1.2.4. Los armarios o taquillas para la ropa de trabajo y para la de calle están separados, cuando ello sea necesario por el estado de contaminación, suciedad o humedad de la ropa de trabajo. |  |  |  |  |
| 5.1.2.5. Cuando los vestuarios no sean necesarios, disponen de colgadores o armarios para colocar sus ropas. |  |  |  |  |
| 5.1.2.6. Se dispone, en las proximidades de los puestos de trabajo y de los vestuarios, de locales de aseos con espejos. |  |  |  |  |
| 5.1.2.7. Se dispone, en las proximidades de los puestos de trabajo y de los vestuarios, de locales de aseo agua corriente, caliente si es necesario. |  |  |  |  |
| 5.1.2.8. Se dispone, en las proximidades de los puestos de trabajo y de los vestuarios, de jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas. |  |  |  |  |
|  | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 5.1.2.9. Disponen además de duchas de agua corrientes, caliente y fría, cuando se realicen trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración. |  |  |  |  |
| 5.1.2.10. Si los locales de aseo y los vestuarios están separados, la comunicación entre ambos es fácil. |  |  |  |  |
| 5.1.2.11. Los lugares de trabajo disponen de retretes, dotados de lavabos, situados en las proximidades de los puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y los locales de aseo, cuando no están integrados en estos últimos. |  |  |  |  |
| 5.1.2.12. Los retretes disponen de descarga automática de agua y papel higiénico. |  |  |  |  |
| 5.1.2.13. Los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres tienen recipientes especiales y cerrados. |  |  |  |  |
| 5.1.2.14. Las cabinas están provistas de una puerta con cierre interior y de una percha. |  |  |  |  |
| 5.1.2.15. Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como de las respectivas dotaciones de asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros, deben permitir la utilización de estos equipos e instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta en caso el número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente. |  |  |  |  |
| 5.1.2.16. Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior, son de fácil acceso, adecuados a su uso y de características constructivas que faciliten su limpieza. |  |  |  |  |
| 5.1.2.17. Los vestuarios, locales de aseo y retretes están separados para hombres y de mujeres, o debe preverse una utilización por separado de los mismos. |  |  |  |  |
| 5.1.2.18. Los vestuarios, locales de aseo y retretes no se utilizan para fines distintos de aquellos para los que están destinados. |  |  |  |  |
| 5.1.3. LOCALES DE DESCANSO | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 5.1.3.1. Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razón del tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos disponen de un local de descanso de fácil acceso. |  |  |  |  |
| 5.1.3.2. Lo dispuesto en el apartado anterior, no se aplica cuando el personal trabaja en despachos o en lugares de trabajo similares que ofrezcan posibilidades de descanso equivalentes durante las pausas |  |  |  |  |
| 5.1.3.3. Las dimensiones de los locales de descanso y su dotación de mesas y asientos con respaldos son suficientes para el nº de trabajadores que deban utilizarlo simultáneamente. |  |  |  |  |
| 5.1.3.4. Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deben tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. |  |  |  |  |
| 5.1.3.5. Los lugares de trabajo en los que, sin contar con locales de descanso, el trabajo se interrumpe regular y frecuentemente, disponen de espacios donde los trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, si su presencia durante las mismas en el lugar de trabajo supone un riesgo para su seguridad o salud o para la de terceros. |  |  |  |  |
| 5.1.3.6. Tanto en los locales de descanso como en los espacios mencionados en el apartado anterior deben adoptarse medidas adecuadas para la protección de los no fumadores contra las molestias originadas por el humo del tabaco. |  |  |  |  |
| 5.1.3.7. Si existen dormitorios en el lugar de trabajo, éstos reúnen las condiciones de seguridad y salud exigidas para los lugares de trabajo y permiten el descanso del trabajador en condiciones adecuadas. |  |  |  |  |
| 5.1.4. LOCALES PROVISIONALES Y TRABAJOS AL AIRE LIBRE | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 5.1.4.1. En los trabajos al aire libre, si la seguridad o la salud de los trabajadores lo exigen, en particular en razón del tipo de actividad o del número de trabajadores, estos disponen de un local de descanso de fácil acceso. |  |  |  |  |
| 5.1.4.2. En los trabajos al aire libre en los que existe un alejamiento entre el centro de trabajo y el lugar de residencia de los trabajadores, que les imposibilita para regresar cada día a la misma, dichos trabajadores disponen den locales adecuados destinados a dormitorios y comedores. |  |  |  |  |
| 5.1.4.3. Los dormitorios y comedores reúnen las condiciones necesarias de seguridad y salud y permiten el descanso y la alimentación de los trabajadores en condiciones adecuadas. |  |  |  |  |
| ANEXO VI |  |  |  |  |
| 6.1. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 6.1.1. Los lugares de trabajo disponen de material para primeros auxilios en caso de accidente, adecuado en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los riesgos a que están expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. |  |  |  |  |
| 6.1.2. El material de primeros auxilios se adapta a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación. |  |  |  |  |
| 6.1.3. La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, garantizan que la prestación de los primero auxilios pueden realizarse con la rapidez que requiere el tipo de daño previsible. |  |  |  |  |
|  | CUMPLE | INCUMPLE | N/P | OBSERVACIONES |
| 6.1.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo dispone, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga, desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. |  |  |  |  |
| 6.1.5. El material de los botiquines se revisa periódicamente y se repone tan pronto como caduque o sea utilizado. |  |  |  |  |
| 6.1.6. Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores, disponen de un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. |  |  |  |  |
| 6.1.7. También disponen de este local de primeros auxilios los lugares de trabajo de más de 25 trabajadores para los que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. |  |  |  |  |
| 6.1.8. Los locales de primeros auxilios disponen, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable. |  |  |  |  |
| 6.1.9. Los locales de primeros auxilios están próximos a los puestos de trabajo y son de fácil acceso para las camillas. |  |  |  |  |
| 6.1.10. El material y locales de primeros auxilios están claramente señalizados. |  |  |  |  |

| EVALUACIÓN DE RIESGOS |
| --- |
| Empresa: Área: Puesto de trabajo: Número de trabajadores: | Evaluación: Inicial Periódica Fecha de evaluación: Fecha última evaluación: |
| Peligro identificado: | Probabilidad | Consecuencias | Estimación del riesgo |
|  | B | M | A | LD | D | ED | T | TO | M | I | IN |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EVALUACIÓN DE RIESGOS |
| --- |
| Peligro nº | ACCIÓN REQUERIDA | RESPONSABLE | Fecha finalización | Comprobación eficacia |